KOZO IV (бумага из коры бумажной шелковицы)

Перед началом работ убедитесь, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также, что цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору.

Так как эта продукция сделана вручную, присутствуют небольшие и естественные отличия в цвете и фактуре.

Поверхность:

- Поверхность стены должна быть выровнена и полностью высушена.

- При наклеивании на бетонную, гипсовую, деревянную или металлическую поверхность, необходимо обработать поверхность соответствующей грунтовкой.

Клей:

- Нанесите клей равномерным тонким слоем на обратную сторону полотна. Очень тонкий слой клея приводит к слишком быстрому высыханию и расхождению швов.

- После нанесения клея, до наклеивания стенового покрытия выдержать приблизительно 10-15 минут, чтобы клей достаточно впитался. Точное время выдержки зависит от температуры и других условий.

- После нанесения клея полотна аккуратно сложить, не допуская образования складок.

Наклеивание:

- Расположить полотна в соответствии отметками  «верх» и «низ», напечатанными на изнанке полотна.

- Рекомендуется наклеивать полотна «встык».  При наклейке «с подрезом» используйте ленту без клеящего слоя, подложив её под обои, чтобы не повреждать поверхность стены.

- Если для прокатывания области швов используется валик, необходимо подкладывать под него кусок ткани.

- При наклеивании пользуйтесь мягкой щеткой. Нельзя тереть поверхность с усилием, это приводит к повреждению волокон и к обесцвечиванию.

- Не допускайте попадания клея на поверхность обоев!

После наклеивания:

- Не допускайте быстрого высушивания во время и после наклеивания.

- В случае обнаружения дефектов продукции во время наклеивания, пожалуйста, остановите монтаж и свяжитесь с поставщиком. Примите во внимание, что не принимаются жалобы на качество продукции, если наклеено больше 3 (трёх) полос.

Особые замечания:

- TK-3501-3505 (Kasumi)  - поскольку обои сделаны и окрашены вручную, у них отсутствует постоянный рисунок и симметрия. Перед наклейкой рекомендуется отсортировать полотна с учетом перехода цветов и рисунка фактуры.

- TK-3511-3514 (Daiunryu)  - так как волокна кодзо различаются по толщине и фактуре, рекомендуется отсортировать полотна и выбрать верх и низ. Так как волокна кодзо имеют значительную толщину, необходимо использовать острый резак.

- TK-3515-3519 (Shounryu) - так как волокна кодзо различаются по толщине и фактуре, рекомендуется отсортировать полотна и выбрать верх и низ.

- TK-3522-3531 (Miyama) - необходимо использовать острый резак.

- TK-3532-3537 (Momi) – необходимо учитывать, что квадратные листы васи (46х46 см), наклеены на основу вручную, таким образом, возможны небольшие расхождения в размерах.

- TK-3580-3588 (Sazanami) и TK-3589-3596 (Arare) – так как рисунок очень мелкий, следует внимательно стыковать полотна и правильно соблюдать повтор рисунка. В противном случае места стыков будут выглядеть  темнее и заметнее.

HANA IV

Перед началом работ убедитесь, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также, что цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору.

Так как эта продукция сделана вручную, присутствуют небольшие и естественные отличия в цвете и фактуре.

Поверхность:

- Поверхность стены должна быть выровнена и полностью высушена. Под воздействием влаги эти обои могут изменить цвет.

- При наклеивании на бетонную, гипсовую, деревянную или металлическую поверхность, необходимо обработать поверхность соответствующей грунтовкой.

Клей:

- Нанесите клей равномерным тонким слоем на обратную сторону полотна. Очень тонкий слой клея приводит к слишком быстрому высыханию и расхождению швов.

- После нанесения клея, до наклеивания стенового покрытия выдержать некоторое время, чтобы клей достаточно впитался. Время выдержки зависит от материала обоев, а также от температуры и других условий.

- После нанесения клея полотна аккуратно сложить, не допуская образования складок.

Наклеивание:

- При наклейке «с подрезом» используйте ленту без клеящего слоя, подложив её под обои, чтобы не повреждать поверхность стены.

- Используйте острый резак.

- Нельзя прокатывать область швов валиком.

- При наклеивании пользуйтесь мягкой щеткой. Нельзя тереть поверхность с усилием.

- Не допускайте попадания клея на поверхность обоев!

После наклеивания:

- Не допускайте быстрого высушивания во время и после наклеивания.

- В случае обнаружения дефектов продукции во время наклеивания, пожалуйста, остановите монтаж и свяжитесь с поставщиком. Примите во внимание, что не принимаются жалобы на качество продукции, если наклеено больше 3 (трёх) полос.

Особые замечания:

- Бумажные обои.

THM-01,02; TH-3708 - 3711, 3713, 3714, 3727, 3728, 3738 - 3740, 3744 - 3747, 3752 - 3756

– нетканый текстиль на бумажном основании. Нельзя тереть поверхность с усилием, это приводит к появлению складок верхнего слоя.

TH-3702 - 3707, 3715 - 3718, 3721, 3722, 3734 - 3737, 3741, 3742, 3748 - 3751, 3759 - 3766

TH-3723 - 3726, 3757, 3758

TH-3729 - 3732

- время выдержки после нанесения клея - приблизительно 15-20 минут. Наклеить не позднее, чем через 90 минут.

- не допускать образования складок.

- поверхность обработана водоотталкивающим составом.

- Тканые обои.

TH-3719, 3720

TH-3701, 3712, 3733, 3743, 3772 - 3776

TH-3767 - 3771

- время выдержки после нанесения клея - приблизительно 10 минут. Наклеить не позднее, чем через 30 минут.

- обои сделаны из натуральных материалов, поэтому возможны различия в цвете, фактуре, толщине; многие волокна соединены узелками.

- Обои из древесины павловнии.

THK-3777 - 3782

- время выдержки после нанесения клея - приблизительно 10-15 минут. Наклеить не позднее, чем через 30 минут.

- обои сделаны с использованием натурального дерева, поэтому цвет правого и левого края полотна может немного различаться.

- обои сделаны вручную, поэтому возможно расхождение рисунка на стыках. В этом случае следует подогнать рисунок «на глаз», игнорируя расхождения сверху или снизу.

- Обои из минеральных веществ

TH-3783 - 3793

- время выдержки после нанесения клея - приблизительно 15 минут. Наклеить не позднее, чем через 30 минут.